Научный вестник НГТУ. - 2013. - № 1

УДК 535.411.854

Новый метод калибровки фазовых сдвигов*

В.И. Гужов, С.П. Ильиных, Д.С. Хайдуков, Р.А. Кузнецов

В статье рассматривается алгоритм определения фазовых сдвигов по серии интерференционных картин, полученных методом пошагового фазового сдвига решением системы трансцендентных уравнений.

Ключевые слова: интерферограмма, фазовый сдвиг, расшифровка интерферограмм, интерферометр, пошаговая интерферометрия

1. Введение

Наибольшее распространение при построении интерференционных систем в последние годы получили методы получения и расшифровки интерферограмм на основе пошагового фазового сдвига. Метод пошагового фазового сдвига основан на регистрации нескольких интерференционных картин при изменении фазы опорной волны δi на некоторые известные значения (пошаговая или фазо-сдвигающая интерферометрия, phase-sampling, phase-shifting interferometry) [1-14].

,			    (1)

где i=0,1, ... , m-1, m - число фазовых сдвигов.

Основной задачей расшифровки является определение разности фаз интерферирующих волновых фронтов  по значениям зарегистрированных интенcивностей . Если фазовый сдвиг известен, то уравнение (1) содержит три неизвестных: - фазовая разность, - средняя интенсивность,  - видность. Для их нахождения нам необходимо не менее трех уравнений с различными значениями . Формулы для расшифровки выводятся как решение системы тригонометрических уравнений вида (1).  Известно большое число выражений для расшифровки с различным числом фазовых сдвигов. Первые известные алгоритмы использовали формулы расшифровки с тремя или четырьмя сдвигами. С возрастанием вычислительной мощности современных компьютеров появилась возможность использовать алгоритмы с большим числом сдвигов. Так в работе [3] представлен алгоритм, использующий 15 фазовых сдвигов, а в работе [6] – 101 фазовый сдвиг. Нами предложен [10,11] обобщенный алгоритм расшифровки, позволяющий установить структуру известных алгоритмов и конструировать новые алгоритмы с неограниченным количеством  фазовых сдвигов.

.				                (2)

В этом выражении , ,   – фазовые сдвиги, размерность векторов определяется m - числом фазовых сдвигов, - скалярное произведение, -  вектор ортогональный вектору , где  Ii(x,y) - набор измеренных интенсивностей с различными фазовыми сдвигами .

Существует ряд систематических ошибок, которые влияют на правильность определения разности фаз.  Это - ошибки при определении интенсивности и ошибки при установлении фазового сдвига. В [13,14] показано, что основной вклад в погрешность измерения разности фаз вносят ошибки при установке фазового сдвига.

2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Целью данной работы является явное определение действительной величины вносимых фазовых сдвигов путем анализа интерференционных сигналов в двух произвольных точках интерферограммы.

Уравнение (1) можно представить в виде:

,			    (3)

где  - средняя яркость,  - амплитуда интерференционных полос.

Можно сделать допущение, что во всех точках (x,y) фазовые сдвиги  одинаковы. Это предположение выполняется в большинстве случаев исходя из физических условий проведения эксперимента. Тогда мы можем получить добавочные уравнения, рассматривая решения не в одной, а в нескольких пространственных точках

.	    (4)

Если взять две точки на интерферограмме с координатами  A(xA,yA)  и B(xB,yB)   при пяти  фазовых сдвигах получим систему из десяти уравнений вида (4) с десятью неизвестными.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВЫХ СДВИГОВ АНАЛИТИЧЕСКИ

Изменим обозначения интенсивности в системе уравнений (4) I1A … I5A  как x1… x5,  интенсивности I1B … I1B  как y1… y5. а уровни средней яркости  и  - x0 и y0 соответственно.  С учетом принятых обозначений система уравнений (4) примет вид

,  ,			  (5)

где i=0,1 ... 4, .

Рис 1. Точки интенсивностей

В уравнении (5) (x,y)  можно рассматривать как координаты  точек (рис.1).

Любая точка, соответствующая системе уравнений (5) принадлежит некоторому эллипсу. Получим уравнение эллипса, проходящего через 5 точек. Уравнение эллипса в общем виде имеет вид [15]

.(6)

Вычислим коэффициенты уравнения (6)

, ,

,  ,					  (7)

, ,

где

, , ,  , (8)               .

Можно сократить число неизвестных в системе уравнений (5) приведя центр эллипса в начало координат. Координаты центра эллипса  и  равны

,     .				(9)

После исключения переменных  и  система уравнений (5) примет вид

,  ,			  (10)

где i=0,2, ... , m-1, , а   , .

Теперь фазовые сдвиги можно определить по значениям sin и cos.

,   (11a)

,	, 	i=2,...,4   	     (11b)

здесь

,	 					     (12a)

(12b)

(12с)

, 		, 							(13)

Для исследования устойчивости алгоритма проводилось моделирование синусоидальных картин с заданным сдвигом (Рис.2а). К значениям интенсивности добавлялся равномерный случайный шум. Одна точка фиксировалась, а вторая пробегала по всему полю интерферограммы. В каждой точке по формулам (11) рассчитывался фазовый сдвиг.

| (а) | (б) |
| --- | --- |
| Рис 2. а) Пять интерференционных картин с различными фазовыми сдвигами б) Гистограмма распределения вычисленных значений фазы. |

| Шум | Вычисленное значение | Относительная ошибка |
| --- | --- | --- |
| 2% | 2,49 | 0,81% |
| 5% | 2,54 | 1,11% |
| 10% | 2,55 | 1,5% |
| 15% | 2,47 | 1,7% |
| 20% | 2,37 | 5,56% |
| 25% | 2,25 | 10,5% |

Для устранения выбросов вычислялась гистограмма распределения вычисленных значений сдвига и проводилось усреднение по точкам, попадающим в пять максимальных значений гистограммы (рис. 2б). Результаты измерений для фазового сдвига =2,51 рад показаны в таблице.

Заключение

В статье предложен новый метод калибровки фазовых сдвигов. Использование этого метода позволяет уменьшить требования к точности установки вносимых фазовых сдвигов. Поскольку фазовый сдвиг вычисляется непосредственно по значениям интенсивностей можно использовать системы с априорно неизвестными вносимыми  фазовыми сдвигами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Hariharan P., Oreb B.F., Brown N. Digital phase-measurement system for real-time holographic interferometry // Optics Communication.- Vol.41.- №6.-1982.- pp.393-398

[2] Wyant J.C., Creath K. Recent advances in interferometric optical testing // Laser Focus.- 1985. - pp.118-132.

[3] Wyant J.C. Interferometric optical metrology: basic system and principles // Laser Focus.- 1982.- pp.65-67.

[4] Creath K. Phase-shifting speckle interferometry // Applied Optics. 1985. V.24. P.3053–3058.

[5] J.E.Greivenkamp and J.H.Bruning, “Phase shifting interferometry,” in Optical Shop Testing, Ed. byD.Malacara (Wiley, New York, 1992), Chapter 14, pp. 501–598.

[6] P. de Groot. Phase-shift calibration errors in interferometers with spherical Fizeau cavities // Applied Optics.-1994.-V.34.-No.16.-pp.2856-2863.

[7] P. de Groot. 101-frame algorithm for phase shifting interferometry. EUROPTO, 1997, Preprint 3098-33.

[8]  J. Millerd, N. Brock, J. Hayes, et al., “Modern Approaches in Phase Measuring Metrology,” Proc. SPIE. 5856, 14–22 (2004).

[9] P. Gao, B. Yao, N. Lindlein, et al., “Phase-Shift Extraction for Generalized Phase-Shifting Interferometry,” Opt.Lett., 2009, 34 (22), 3553–3555.

[10] Гужов В.И., Ильиных С.П., Хайдуков Д.С., Вагизов А.Р. / Универсальный алгоритм расшифровки. // Научный вестник НГТУ. - 2010. - №4(41) – С. 51-58.

[11] Гужов В.И., Ильиных С.П., Хайдуков Д.С., Вагизов А.Р. / Устранение ошибок фазового сдвига в интерферометрии // Автометрия. - 2011. - Т. 47, №1.-С. 96-101.

[12] V.I. Guzhov, S.P. Il’yinykh, D.S. Khaidukov and A.R. Vagizov Eliminating phase-shift errors in interferometry // Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing.-2011., Vol.47, Nu.1.- pp. 76-80

[13] Гужов В.И., Солодкин Ю.Н. Анализ точности определения полной разности фаз в целочисленных интерферометрах // Автометрия.-1992.-№6.-С.24-30.

[14] Schmit J., Creath K. Extended averaging technique for derivation of error-compensating algorithms in phase-shifting interferometry. // Applied Optics.-1995.-V.34.-No.19.-pp.3610-3619.

[15] Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике.- М., 1973, 832 с.

Гужов Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, декан АВТФ. Основное направление научных исследований – цифровые измерительные системы. Имеет более 140 публикаций, в том числе 2 монографии.

Ильиных Сергей Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедры «Вычислительная техника». Основное направление научных исследований – алгоритмы цифровых измерительных систем. Имеет более 100 публикаций, в том числе 1 монография.

Хайдуков Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры  «Вычислительная техника».

Кузнецов Роман Александрович, аспирант кафедры  «Вычислительная техника».

A new method of calibration phase shifts. Gushov V.I., Ilyinykh S.P., Haidukov D.S., Kuznetsov R.A.

In the article the algorithm of determination of the phase shifts on a series of interference patterns obtained by the method of step-by-step phase-shift solution of the system of transcendental equations, obtained in two spatial points.

Key words: interferogram, phase shift, interpretation of interferograms, interferometer, step-by-step interferometry

# Footnotes

* Статья получена 20 декабря 2012 г.